## Slide 1: 典型组合逻辑电路设计
魏继增（副教授）
天津大学
智能与计算学部
计算机学院

## Slide 2
掌握知识点：
掌握采用行为级描述的方式设计组合逻辑电路。
学会对7段数码管进行控制。

## Slide 3
主要内容：
组合逻辑电路设计综述
译码器和编码器
数据选择器
码制转换（二进制转8421 BCD码）（自学）
基于FPGA的7段数码管的控制

## Slide 4
组合逻辑电路是指电路在任何时刻产生的稳定输出仅仅取决于该时刻的输入，而与电路原来的状态无关。
从电路结构上看，组合逻辑电路只有从输入到输出的通路，而没有输出反馈到输入的回路，而且电路由逻辑门构成，不含任何记忆元件。
回顾组合逻辑电路
组合电路
. . .
x1
x2
xn
. . .
F1
F2
Fn

## Slide 5
传统组合逻辑电路（小/中规模集成电路）的设计就是根据实际问题的逻辑功能要求，采用基本逻辑门电路（与门、非门等）或具有特定功能的组合逻辑器件（74LS148译码器等），设计出实现该逻辑功能的电路图。
传统组合逻辑电路的设计方法：
  根据给定问题的描述，列出真值表。
  根据真值表对逻辑函数进行化简（逻辑代数法或卡诺图法）。
  根据最简逻辑表达式或特定组合逻辑器件，画出对应的逻辑电路图。
传统组合逻辑电路设计方法无法满足大规模（LSI）或超大规模集成电路（VLSI）的设计需要。
组合逻辑电路的设计

## Slide 6
随着集成电路规模越来越复杂，现代数字电路设计采用硬件描述语言描述自己的设计，借助EDA进行设计的综合，优化，布局布线以及目标器件的下载等操作。
基于Verilog HDL的数字电路基本描述方法包括：结构级描述，数据流描述和行为描述。根据电路功能抽象出端口，并根据功能采用相应描述方法加以描述，实现电路的建模。
组合逻辑电路的设计（cont.）

## Slide 7
组合逻辑电路的设计（cont.）
结构级描述
module gate1(F,A,B,C,D);
input A,B,C,D;
output F;
nand A1(F1,A,B); //调用门元件
and A2(F2,B,C,D);
or A3(F,F1,F2);
endmodule
数据流描述
module gate2(F,A,B,C,D);
input A,B,C,D;
output F;
assign F=~(A & B) | (B & C &D);
endmodule
行为描述
module gate2(F,A,B,C,D);
input A,B,C,D;
output F;
reg F;
always @(*) begin
F=~(A & B) | (B & C & D);
end
endmodule

## Slide 8
不可出现延迟描述。
assign赋值语句的左边必须是wire类型的信号。
always块赋值语句的左边必须是reg类型的信号。
always电平敏感列表中必须包含所有的输入变量，否则将产生锁存器。always @(*)
if-else和case分支语句必须包含所有可能的分支，否则将产生锁存器。
避免组合反馈，即组合电路的设计中不能出现回路，否则造成电路的不稳定。
组合逻辑电路综合的注意事项

## Slide 9
主要内容：
组合逻辑电路设计综述
译码器和编码器
数据选择器
码制转换（二进制转8421 BCD码）（自学）
基于FPGA的7段数码管的控制

## Slide 10
译码器是将输入的二进制码翻译成相应输出信号的一种组合电路。
当输入端为n位二进制码时，可产生满足m ≤ 2n的m位输出，且输出的有效状态均有互斥性，即m位输出只有一个为“1”或“0”。
译码器的功能描述：在使能信号EN有效期间，根据当前输入，仅有对应输出端为有效电平，其他输出端都是无效电平；当使能信号无效时，所有输出端都是无效电平。如果有效电平为“1”，则无效电平为“0”，反之亦然。主要用于指令译码，存储器地址译码等。
译码器的设计
译码器
. . .
I0
I1
In-1
. . .
Y0
Y1
Ym-1
EN

## Slide 11
二进制译码器就是将输入端的二进制码的所有组合进行“翻译”的译码器，如有n个输入，就有2n个输出与之对应，每个输出端对应一个输入的最小项，也称完全译码器。
二进制译码器
EN | in1 | in0 | out3 | out2 | out1 | out0
0 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2-4译码器真值表

## Slide 12
例题1 — — 2-4译码器
module decoder2_4( out, EN, in);
input EN;
input [1:0] in;
output [3:0] out;
reg [3:0] out;
always @(EN or in) begin
if (EN == 1) // 使能信号有效
case (in)
2'b00 : out = 4'b0001;
2'b01 : out = 4'b0010;
2'b10 : out = 4'b0100;
2'b11 : out = 4'b1000;
endcase
else out = 4‘b0000; // 使能信号无效
end
endmodule

## Slide 13
BCD是用4位二进制码表示10个1位的十进制数字（0～9）的编码，常用的BCD有8421码，格雷码等。
BCD译码器实际上就是不翻译“伪码”的4-10译码器。
以8421译码器为例，它只对输入端A3A2A1A0的0000～1001 10种组合进行翻译，产生相应的Y0～Y9 10个输出。
BCD译码器

## Slide 14
例题2 — — 8421码译码器
module decoder_8421 ( Y, en, A);
input en;
input [3:0] A;
output [9:0] Y;
reg [9:0] Y;
always @(en or A) begin
if (en == 1) // 使能信号有效
case (A)
4'b0000 : Y = 10'b0000000001;
4'b0001 : Y = 10'b0000000010;
4'b0010 : Y = 10'b0000000100;
4'b0011 : Y = 10'b0000001000;
4'b0100 : Y = 10'b0000010000;
4'b0101 : Y = 10'b0000100000;
4'b0110 : Y = 10'b0001000000;
4'b0111 : Y = 10'b0010000000;
4'b1000 : Y = 10'b0100000000;
4'b1001 : Y = 10'b1000000000;
default : Y = 10'b0000000000;
endcase
else out = 10'b0000000000; // 使能信号无效
end
endmodule

## Slide 15
练习1 — — 3-8译码器
采用Verilog HDL实现带使能端的3-8译码器。
通过仿真验证电路功能的正确性。
基于Nexys4 DDR FPGA平台验证所实现的3-8译码器，其中，以拨动开关作为输入端，以LED灯作为输出端。
15分钟

## Slide 16
编码器将一个有效输入信号通过组合逻辑电路转换为一个有特定含义的编码输出，与译码器功能相反。
若编码m个信号（m个信号互斥），可产生满足m ≤ 2n的n位输出。
编码器的功能描述：在使能信号EN有效时，用n位二进制码对m个输入信号中的当前有效信号进行编码输出，标志信号OUT有效；若m个输入信号均无效或使能信号无效时，标志信号OUT无效，编码输出可为任何值（一般为0）。
编码器的设计
编码器
. . .
I0
I1
Im-1
. . .
Y0
Y1
Yn-1
EN
OUT

## Slide 17
例题3 — — 8421码编码器
module Key_8421 ( Y, OUT, en, I);
input en;
input [9:0] I;
output [3:0] Y;
output OUT;
reg [9:0] Y;
reg OUT;
always @(en or I) begin
if (en == 1) // 使能信号有效，开始编码
case (I)
10'b0000000001 : {OUT, Y} = 5'b10000;
10'b0000000010 : {OUT, Y} = 5'b10001;
10'b0000000100 : {OUT, Y} = 5'b10010;
10'b0000001000 : {OUT, Y} = 5'b10011;
10'b0000010000 : {OUT, Y} = 5'b10100;
10'b0000100000 : {OUT, Y} = 5'b10101;
10'b0001000000 : {OUT, Y} = 5'b10110;
10'b0010000000 : {OUT, Y} = 5'b10111;
10'b0100000000 : {OUT, Y} = 5'b11000;
10'b1000000000 : {OUT, Y} = 5'b11001;
default : {OUT, Y} = 5‘b00000; // 使能信号有效，但输入无有效信号或有多位有效信号
endcase
else {OUT, Y} = 5‘b00000; // 使能信号无效，OUT = 0
end
endmodule

## Slide 18
主要内容：
组合逻辑电路设计综述
译码器和编码器
数据选择器
码制转换（二进制转8421 BCD码）（自学）
基于FPGA的7段数码管的控制

## Slide 19
在多路数据传输过程中，能够根据需要将其中任意一路挑选出来的电路，称为数据选择器，也称多路选择器、复用器（Multiplexers）。
它是一种多输入单输出的组合电路，记为n/1或n-1数据选择器。数据输入端的个数k与选择控制端的数目n应满足k ≤ 2n。
编码器的功能描述：当使能端有效时，将选择控制端指向的多路输入数据中的一路（每个数据输入端可以是一位或多位）送到输出端。
数据选择器的设计
数据
选择器
. . .
D0
Dk-1
Y
EN
S0
D1
S1
Sn-1
. . .
数据输入端
使能端
选择控制端
输出端

## Slide 20
输 入 |  |  | 输 出
EN | S1 | S0 | Y
0 | X | X | 0
1 | 0 | 0 | D0
1 | 0 | 1 | D1
1 | 1 | 0 | D2
1 | 1 | 1 | D3
4-1数据选择器真值表
练习2 — — 4-1数据选择器
D0
D1
D2
D3
Y
EN
S0
S1

## Slide 21
练习2 — — 4-1数据选择器（cont.）
采用Verilog实现带使能端（低电平有效）的4-1数据选择器。
通过仿真验证电路功能的正确性。
基于Nexys 4 DDR FPGA平台验证所实现的4-1数据选择器，其中，以拨动开关作为输入端，以LED灯作为输出端。其中，每个数据输入端为2位。
10分钟

## Slide 22
主要内容：
组合逻辑电路设计综述
译码器和编码器
数据选择器
码制转换（二进制码转8421 BCD码）（自学）
基于FPGA的7段数码管的控制

## Slide 23
数字逻辑系统一般采用二进制或者十六进制，在日常生活中几乎都采用十进制，因此要进行数字类型的转换。
  四位二进制数转换成两个BCD码
  移位加3算法
二进制码转8421 BCD码

## Slide 24
四位二进制转8421 BCD中真值表
例题6 — — 四位二进制转8421 BCD
二进制码 |  |  |  | BCD码 |  |  |  |  | 
b3 | b2 | b1 | b0 | p4 | p3 | p2 | p1 | p0 | 十进制
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15

## Slide 25
例题6 — — 四位二进制转8421 BCD（cont.）
module _4bitBIN2bcd ( BCD1, BCD0, Bin);
input [3:0] Bin;
ouput reg [3:0] BCD1, BCD0;
always @(Bin) begin
{BCD1, BCD0} = 8'h00;
if (Bin < 10) begin
BCD1 = 4'h0;
BCD0 = Bin;
end
else begin
BCD1 = 4‘h1; // 如果Bin ≥ 10，则十位部分为1
BCD0 = Bin – 4'd10; // 各位部分等于Bin - 10
end
end
endmodule

## Slide 26
例题7 — — 移位加3算法（自学/必会）
移位加3算法可将两个（或更多个）16进制数转换为相应的BCD编码。
操作 | 百位 | 十位 | 个位 | 二进制位 | 
位数 |  |  |  | 7 . . . . 4 | 3 . . . . 0
十六进制 |  |  |  | F | F
开始 |  |  |  | 1 1 1 1 | 1 1 1 1
左移1位 |  |  | 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1
左移1位 |  |  | 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1
左移1位 |  |  | 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1
加3 |  |  | 1 0 1 0 | 1 1 1 1 | 1
左移1位 |  | 1 | 0 1 0 1 | 1 1 1 1 | 
加3 |  | 1 | 1 0 0 0 | 1 1 1 1 | 
左移1位 |  | 1 1 | 0 0 0 1 | 1 1 1 | 
左移1位 |  | 1 1 0 | 0 0 1 1 | 1 1 | 
加3 |  | 1 0 0 1 | 0 0 1 1 | 1 1 | 
左移1位 | 1 | 0 0 1 0 | 0 1 1 1 | 1 | 
加3 | 1 | 0 0 1 0 | 1 0 1 0 | 1 | 
左移1位 | 1 0 | 0 1 0 1 | 0 1 0 1 |  | 
BCD | 2 | 5 | 5 |  | 
将16进制数0xFF转换为BCD码

## Slide 27
移位加3算法包括以下4步：
  将二进制数向左移动一位；
  移位后，如果在百位，十位、个位这3个BCD列中，任何一个二进制数大于或等于“5”，就将相应的BCD列中的数值加“3”；
  重复步骤1；
  当二进制数全部移出后，那么BCD数就位于百位，十位，个位这3列。
例题7 — — 移位加3算法（cont.）

## Slide 28
例题7 — — 移位加3算法（cont.）
采用Verilog HDL实现基于移位加3算法的二进制转BCD转换电路。
基于Nexys4 DDR FPGA平台验证所实现的二进制转BCD转换电路，其中，使用8个拨动开关设置二进制数，并将其显示在LED灯上，相应的十进制数显示在7段数码管上。
在下一章“典型同步时序逻辑电路设计”中完成设计。

## Slide 29
主要内容：
组合逻辑电路设计综述
译码器和编码器
数据选择器
码制转换（二进制码转8421 BCD码）
基于FPGA的7段数码管的控制

## Slide 30
GPIO (General Purpose I/O)
通用输入输出（GPIO），通俗的说，就是一些引脚，通过它们输出高低电平或者通过它们读取引脚高低电平状态。
在各种电路系统中，经常需要控制许多结构简单的外部设备或者电路，并且，许多设备或电路只要求有开/关两种状就够了，比如LED的亮与灭。

## Slide 31
Nexys4 DDR开发板上的GPIO
button按下时为高电平，松开时为低电平。
Slide Switches(拨动开关)向上拨动时为高电平，向下拨动时为低电平。
Input（输入）
LED高电平时被点亮，低电平时不亮。
8个七段数码管
Output（输出）

## Slide 32
七段数码管
共阳极：
低电平（0）点亮
共阴极：
高电平（1）点亮
共阳极

## Slide 33
七段数码管（cont.）
Nexys4中个7段数码管复用同一套数据线（CA～CG和DP）。
AN0~AN7分别为8个7段数码管的使能信号（低电平有效）。

## Slide 34
练习3 — — 7段数码管的显示
采用Verilog HDL实现在7段数目管上显示16进制数。
通过仿真验证电路功能的正确性。
基于Nexys4 DDR FPGA平台验证所设计的电路。其中，拨动开关SW0～SW7对应使能信号AN0～AN7，拨动开关SW8～SW11对应4位二进制输入，7段数码管显示相应16进制输出。
15分钟

## Slide 35
作业1
采用Verilog HDL实现译码器件74LS138（3-8译码器）。
74LS138逻辑电路如图所示，其中G，G2A和G2B是3个使能端，只有当3个使能端同时有效，该器件才能正常工作。
C
B
A
G
G2A
G2B
Y0
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7

## Slide 36
作业2
试为某水坝设计一个水位报警控制器，设水位高度用4位2进制数提供。当水位上升到8米时，白色指示灯开始亮；当水位上升到10米时，黄指示灯开始亮；当水位上升到12米时，红指示灯开始亮，其它灯灭；水位不可能上升到14米。采用Verilog HDL进行描述。

## Slide 37
作业3
采用Verilog HDL实现8421码转换为格雷BCD码。
格雷BCD码请自行上网搜索。
作业4
仅可使用1个反向门，1个2-1多路选择器和1个加法器设计支持4位有符号数的补码加/减法运算（即电路输入为4位有符号数的补码）的电路。

## Slide 38
作业5
采用Verilog HDL实现8-3优先权编码器。
优先权编码器：对编码器输入端进行优先权分配，当多个输入信号同时有效时，编码器仅响应优先权最高的输入请求，产生相应的编码输出。
所实现的8-3优先权编码器的输入为I7～I0，低电平有效，优先权从高到低为I7I6I5I4I3I2I1I0；输出为A2A1A0。
采用拨动开关设置I7～I0， I7～I0对应拨动开关SW7~SW0； 利用LED灯LD0～LD2显示A2～A0。

## Slide 39
作业提交要求
作业提交word或pdf版，包括Verilog代码，testbench以及时序波形图。
作业5在开发板上自行验证

## Slide 40
作业提交时间
提交deadline：12月11日24：00之前