## Slide 1
自我介绍：
魏继增
研究方向：计算机系统结构，特别关注高能效异构处理器、高性能、智能嵌入式系统
联系方式：
  Email：weijizeng@tju.edu.cn
  办公室：55B423
  答疑时间：每周五12：30～13：30

## Slide 2
后续课程安排：
第十三章（自学）、十四章和十五章（部分内容）
  现有教材
基于Verilog HDL的数字系统设计（现代设计方法EDA）
  不指定教材（图书馆/网上Verilog HDL相关书籍即可）
  基于Nexys 4 FPGA开发板，边讲边实践，3人1组
  实验/课程设计（占最终成绩30%）
  全部在综合实验楼（47楼）上课

## Slide 3
作业提交：
百度网盘
  用户名：ca_cs_2015@163.com
  密码：cacs2015
提交方式
  提交作业的PDF版
  作业按“学号_姓名.pdf”命名，提交到相应文件夹下
  提交日期前提交，过期不交按0分记。

## Slide 4: 加入雨课堂
我的  课程  加入班级  输入邀请码“34V7DB”

## Slide 5: 第14、15章 时序电路设计
魏继增（副教授）
天津大学
智能与计算学部
计算机学院

## Slide 6
主要内容：
时序电路概述
状态转换图与状态转换表的导出
状态转换表的化简

## Slide 7
什么是时序电路？
时序逻辑电路有两个特点：
  时序逻辑电路必须在时钟的控制下有序工作。
  从结构上看，时序逻辑电路由组合逻辑和存储器件（触发器或寄存器）组成，可以带有反馈回路。
组合逻辑电路
存储器件
输入信号
输出信号
存储器件输入信号
存储器件输出信号
(次态)
(现态)

## Slide 8
时序逻辑电路的分类
同步时序电路（本课重点）
  各寄存器的时钟相同，其状态改变受同一时钟控制
异步时序电路
  各寄存器的时钟不同，没有统一时钟控制电路状态变化

## Slide 9
同步时序电路
状态寄存器（2K个状态）
次态逻辑
输出逻辑
输出逻辑
有限状态机
（Finite State machine, FSM）

## Slide 10
摩尔机（Moore Machine）
  输出信号只取决于寄存器的现态。
米利机（Mealy Machine）
  输出信号不仅取决于寄存器的现态
  还取决于电路的输入。
两种常见状态机

## Slide 11
一个状态机的例子
交通信号灯控制器
  流量状态传感器：TA和TB（TRUE，表示有人通过）
  信号灯：LA和LB
七星
北路
明德
北道
诚园宿舍
46教学楼
55楼智能学部
1895行政楼

## Slide 12
一个状态机的例子（续）
输入输出信号
  输入信号：CLK (5s), Reset, TA, TB
  输出信号：LA, LB
七星
北路
明德
北道
诚园宿舍
46教学楼
55楼智能学部
1895行政楼

## Slide 13
一个状态机的例子（续）
Moore状态机（状态转换图）
  状态：圆圈（输出标注在圆圈内）
  状态转换：有向箭头
状态转换发生在时钟上升沿

## Slide 14
一个状态机的例子（续）
现 态 | 输 入 |  | 次 态
S | TA | TB | S'
S0 | 0 | X | 
S0 | 1 | X | 
S1 | X | X | 
S2 | X | 0 | 
S2 | X | 1 | 
S3 | X | X | 
FSM状态转换表

## Slide 15
一个状态机的例子（续）
FSM状态转换表
现 态 | 输 入 |  | 次 态
S | TA | TB | S'
S0 | 0 | X | S1
S0 | 1 | X | S0
S1 | X | X | S2
S2 | X | 0 | S3
S2 | X | 1 | S2
S3 | X | X | S0

## Slide 16
一个状态机的例子（续）
状态编码（k位寄存器）
现 态 |  | 输 入 |  | 次 态 | 
S1 | S0 | TA | TB | S'1 | S'0
0 | 0 | 0 | X |  | 
0 | 0 | 1 | X |  | 
0 | 1 | X | X |  | 
1 | 0 | X | 0 |  | 
1 | 0 | X | 1 |  | 
1 | 1 | X | X |  | 
状态 | 编码
S0 | 00
S1 | 01
S2 | 10
S3 | 11

## Slide 17
一个状态机的例子（续）
状态编码（k位寄存器）
现 态 |  | 输 入 |  | 次 态 | 
S1 | S0 | TA | TB | S'1 | S'0
0 | 0 | 0 | X | 0 | 1
0 | 0 | 1 | X | 0 | 0
0 | 1 | X | X | 1 | 0
1 | 0 | X | 0 | 1 | 1
1 | 0 | X | 1 | 1 | 0
1 | 1 | X | X | 0 | 0
状态 | 编码
S0 | 00
S1 | 01
S2 | 10
S3 | 11
S'1 = S1 Å S0
S'0 = S1S0TA + S1S0TB

## Slide 18
一个状态机的例子（续）
FSM输出表
现 态 |  | 输 出 |  |  | 
S1 | S0 | LA1 | LA0 | LB1 | LB0
0 | 0 |  |  |  | 
0 | 1 |  |  |  | 
1 | 0 |  |  |  | 
1 | 1 |  |  |  | 
输 出 | 编 码
green | 00
yellow | 01
red | 10

## Slide 19
一个状态机的例子（续）
FSM输出表
现 态 |  | 输 出 |  |  | 
S1 | S0 | LA1 | LA0 | LB1 | LB0
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
输 出 | 编 码
green | 00
yellow | 01
red | 10
LA1 = S1
LA0 = S1S0
LB1 = S1
LB0 = S1S0

## Slide 20
一个状态机的例子（续）
交通信号灯控制器电路图（状态寄存器）
状态寄存器

## Slide 21
一个状态机的例子（续）
交通信号灯控制器电路图（次态逻辑）
状态寄存器
次态逻辑

## Slide 22
一个状态机的例子（续）
交通信号灯控制器电路图（输出逻辑）
状态寄存器
次态逻辑
输出逻辑

## Slide 23
一个状态机的例子（续）

## Slide 24
主要内容：
时序电路概述
状态转换图与状态转换表的导出
状态转换表的化简

## Slide 25
状态转换图与状态转换表
序列检测器的设计
更复杂的时序电路设计
建立状态转换图的方法

## Slide 26
序列检测器的设计
X = 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 Z = 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
检测的序列：1 0 1
注意：当输出“1”时，电路不复位。

## Slide 27: 建立Mealy型的序列检测电路
S0：初始状态
S1：已接收“1”

## Slide 28
S0：初始状态
S2：已接收“10”
S1：已接收“1”
S1：已接收“101”

## Slide 30
现 态 | 次 态 X=0 X=1 | 当 前 输 出（Z） X=0 X=1
S0 S1 S2 | S0 S1 S2 S1 S0 S1 | 0 0 0 0 0 1
A B | A+B+ X=0 X=1 | Z X=0 X=1
00 01 10 | 00 01 10 01 00 01 | 0 0 0 0 0 1
问题：3个状态需要几个触发器？

## Slide 31: 次态卡诺图
输出卡诺图

## Slide 32: DA = A+ = X,B
问题：如何由次态卡诺图求出触发器输入方程？
DB = B+ = X
Z = XA

## Slide 33: 建立Moore型的序列检测电路

## Slide 34
问题：为什么不能回到状态S1，而要引入一个新状态S3？

## Slide 36
现 态 | 次 态 X=0 X=1 | 输 出（Z）
S0 S1 S2 S3 | S0 S1 S2 S1 S0 S3 S2 S1 | 0 0 0 1
A B | A+B+ X=0 X=1 | Z
00 01 11 10 | 00 01 11 01 00 10 11 01 | 0 0 0 1

## Slide 37
状态转换图与状态转换表
序列检测器的设计
更复杂的时序电路设计
建立状态转换图的方法

## Slide 38: 建立Mealy型的序列检测电路
X = 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0
↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
a b c d e f
Z = 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0
检测的序列：0 1 0或1 0 0 1

## Slide 39
S0：初始状态
S1：接收“0”
S2：接收“01”
S3：接收“010”
“010”的检测

## Slide 40
“1001”的检测
S0：初始状态
S1：以“0”结尾
S2：以“01”结尾
S4：以“1”结尾
S3：以“10”结尾
S5：以“100”结尾

## Slide 41
S0：初始状态
S1：以“0”结尾
S2：以“01”结尾
S4：以“1”结尾
S3：以“10”结尾
S5：以“100”结尾

## Slide 42: 建立Moore型的序列检测电路
X = 1 0 1 1 0 0 1 1
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
a b c d e
Z = (0) 0 0 0 0 0 1 0 1
检测的序列：当电路接收到1的数目是奇数，且至少
有两个连续的0出现时，输出Z为1。

## Slide 43
“1”的个数是奇数还是偶数的检测

## Slide 44
连续两个“0”的检测
S0：初始状态或偶数个“1”
S1：偶数个“1”并以“00”结尾
S2：偶数个“1”并以“0”结尾
S4：出现“00”并有奇数个“1”
S1：奇数个“1”
问题：为什么不能从状态S3（输入为“1”）回到状态S1？

## Slide 45
问题1：为什么不能从状态S1（输入为“0”）回到状态S2？
问题2：为什么从状态S5（输入为“1”）回到状态S0？

## Slide 46
状态转换图与状态转换表
序列检测器的设计
更复杂的时序电路设计
建立状态转换图的方法

## Slide 47
建立状态转换图的方法
列出一些输入输出序列的例子，明确问题的描述。
建立局部状态图
每当加入一个箭头到状态图，先考虑是否可以回到 已定义的状态，是否一定要加入新的状态。
检查状态转换图，对应每个状态输入变量的每个不同值都只有一条离开的路径（完备性）。
完成状态转换图后，将输入序列应用到状态转换图之上，保证序列的正确性。

## Slide 48: 建立Mealy型的序列检测电路
例题1
检测的序列：一组四个连续输入的数据，当输入序列
为0101或1001，输出Z为1，电路在每4个输入后复位。
X = 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0
Z = 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

## Slide 49
S0：初始状态
S1：接收“0”
S3：接收“01”或“10”
S2：接收“1”
S3：接收“010”或“100”

## Slide 50
S5：接收两个输入，但不可能输出“1”
S5：接收三个输入，但不可能输出“1”

## Slide 51: 建立Mealy型的序列检测电路
例题2
检测的序列：输入X，输出Z1Z2，当输入序列为100，
且序列010不出现时，Z1输出1。当输入序列为010时，
Z2=1。当Z2=1时，Z1=1不会出现，反之则不成立。
X = 1 0 0 1 1 0 0 1 0┆1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0
Z1= 0 0 1 0 0 0 1 0 0┆0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Z2= 0 0 0 0 0 0 0 0 1┆0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0

## Slide 52
“100”和“010”的检测

## Slide 53
“完整的状态转换图

## Slide 54
设计一个串行数据检测电路，当连续出现4个或4个以上的1时，输出信号为1，否则输出信号为0。采用Mealy型状态机进行设计。
作答
正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
答案解析
答案解析
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
0.5分
主观题

## Slide 55
主要内容：
时序电路概述
状态转换图与状态转换表的导出
状态转换表的化简

## Slide 56: 建立状态转换表时不考虑多余状态的引入，是否可以化简状态数？
回顾14.3节例1
检测的序列：一组四个连续输入的数据，当输入序列
为0101或1001，输出Z为1，电路在每4个输入后复位。
X = 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0
Z = 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
减少状态数会减少触发器的数目，也会降低组合逻辑的复杂度。

## Slide 57
包含多余状态的状态转换表
输入序列 | 现态 | 次态 |  | 当前输出 | 
 |  | X = 0 | X = 1 | X = 0 | X = 1
Reset | A | B | C | 0 | 0
0 | B | D | E | 0 | 0
1 | C | F | G | 0 | 0
00 | D | H | I | 0 | 0
01 | E | J | K | 0 | 0
10 | F | L | M | 0 | 0
11 | G | N | P | 0 | 0
000 | H | A | A | 0 | 0
001 | I | A | A | 0 | 0
010 | J | A | A | 0 | 1
011 | K | A | A | 0 | 0
100 | L | A | A | 0 | 1
101 | M | A | A | 0 | 0
110 | N | A | A | 0 | 0
111 | P | A | A | 0 | 0
什么是多余的状态？
H ≡ I
H
H
H
H
H
J
D
E

## Slide 58
精简后的状态转换表
现态 | 次态 |  | 输出 | 
 | X = 0 | X = 1 | X = 0 | X = 1
A | B | C | 0 | 0
B | D | E | 0 | 0
C | E | D | 0 | 0
D | H | H | 0 | 0
E | J | H | 0 | 0
H | A | A | 0 | 0
J | A | A | 0 | 1

## Slide 59
等价状态
定理：对于一个时序电路的两个状态p和q，当且仅当对于每个输入X，它们的输出都一样且它们的次态都是等价的，那么p和q是等价的。形式化定义：
λ(p, X) = λ(q, X) 并且 δ(p, X) ≡ δ(q, X)
注：次态不一定相等，只要等价即可。

## Slide 60
状态转换表的化简
等价状态
用蕴含表确定状态的等价
等价的时序电路

## Slide 61
现 态 | 次 态 X=0 X=1 | 当 前 输 出
a b c d e f g h | d c f h e d a e c a f b b h c g | 0 0 1 0 1 1 0 1

## Slide 62
蕴含表（状态对表）
a-a，b-b无对应方格
×表示状态对不等价
自蕴含的状态对可忽略
若无×可以加入，则剩下方格的坐标对应等价状态对
a ≡ d c ≡ e

## Slide 63
化简后的状态转换表
现 态 | 次 态 X=0 X=1 | 输 出
a b c f g h | a c f h c a f b b h c g | 0 0 1 1 0 1

## Slide 64
蕴含表法判断状态等价的方法
建立一个包含所有状态对的表格（蕴含表）。
比较状态转换表中的每一行状态，如果状态i和j的输出不同，把×放进方格i-j，表示两者不等价；如果输出相同，则把由对应次态构成的蕴含状态对放入方格i-j；如果次态和输出都相同，则表示两个等价。
检查蕴含表的每个方格。如果方格i-j包含蕴含状态对m-n，而方格m-n中打×，那么i和j不等价，在相应方格打×。
如果第3步有新的×加入，则重复第3步直到没有新的×加入。
对于每个没有填入×的方格i-j，有i ≡ j。

## Slide 65
化简如下状态转换表，求出等价状态
{A,B}、{B,D}、{C,F}、{E, G}
{A,B}、{A, D}、{C,G}、{E,F}
{A,B,D}、{C,F}、{E, G}
{A,B,D}、{C,F,G}
A
B
C
D
提交
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
此处添加答案解析
答案解析
单选题
0.5分

## Slide 66
状态转换表的化简
等价状态
用蕴含表确定状态的等价
等价的时序电路

## Slide 67
等价时序电路的定义
定义：对于时序电路N1和N2，如果N1中的每个状态p，在N2中都有一个状态q使p ≡ q；相反，如果N2中的每个状态s，在N1中都有一个状态t使s ≡ t，那么时序电路N1与N2等价。
推论：如果N1和N2都具有最小状态数，且N1 ≡ N2，那么N1和N2必须有相同的状态数。

## Slide 69
现 态 | N2 X=0 X=1 | 输出 X=0 X=1
S0 S1 S2 S3 | S3 S1 S3 S0 S0 S2 S2 S3 | 0 1 0 0 0 0 0 1
现 态 | N1 X=0 X=1 | 输出 X=0 X=1
A B C D | B A C D A C C B | 0 0 0 1 0 1 0 0

## Slide 70
用蕴含表判断时序电路等价

## Slide 71
时序电路设计总结
根据时序电路的设计需求，画出状态转换图，并导出状态转换表。此时，无需对冗余状态进行处理。
利用蕴含表，去除冗余的等价状态，化简状态转换表（行数最少）。
为化简后的状态转换表分配合适的状态赋值。
根据完成状态赋值后的状态转换表，通过输出卡诺图和次态卡诺图导出输出方程和触发器输入方程，完成电路设计
Notes: 应用方法2时，

## Slide 72
作业
P337：14.7
P338：14.12
P339：14.20
P371：15.11
提交deadline：11月19日24：00之前