## Slide 1: Verilog HDL（硬件描述语言）
魏继增（副教授）
天津大学
智能与计算学部
计算机学院

## Slide 2
掌握知识点：
掌握Verilog HDL的基本结构和构成要素。
能够使用Verilog HDL数据流描述方式和行为描述方式进行逻辑电路设计（组合逻辑和时序逻辑）。
掌握testbench测试程序的设计。
掌握可综合Verilog HDL语法。

## Slide 3
主要内容：
硬件描述语言介绍
Verilog HDL模块的结构
Verilog语言的构成要素
Verilog HDL的描述风格
编译预处理语句
Verilog Testbench（测试程序）
可综合的Verilog HDL子集

## Slide 4
具有特殊结构能够对硬件逻辑电路的功能和时序进行描述的一种高级编程语言。
这种特殊结构能够：
  描述电路的连接
  描述电路的功能
  在不同抽象级上描述电路
  描述电路的时序
  表达具有并行性
HDL主要有两种：Verilog和VHDL
  Verilog起源于C语言，因此非常类似于C语言，容易掌握
  VHDL起源于ADA语言，格式严谨，不易学习。
  VHDL出现较晚，但标准化早。IEEE 1706-1985标准
什么是硬件描述语言HDL

## Slide 5
使用HDL描述设计具有下列优点：
  设计在高层次进行，与具体实现无关
  设计开发更加容易
  早在设计期间就能发现问题
  能够自动的将高级描述映射到具体工艺实现
HDL具有更大的灵活性
  可重用
  可以选择工具及生产厂
HDL能够利用先进的电子设计自动化工具（EDA）
  更快的输入
  易于管理
为什么使用HDL

## Slide 6
Verilog HDL是在1983年由GDA(GateWay Design Automation)公司的Phil Moorby所创。Phi Moorby后来成为Verilog-XL的主要设计者和Cadence公司的第一个合伙人。
在1984~1985，Moorby设计出了第一个Verilog-XL的仿真器。
1986年，Moorby提出了用于快速门级仿真的XL算法。
1990年，Cadence公司收购了GDA公司
1991年，Cadence公司公开发表Verilog语言，成立了OVI(Open Verilog International)组织来负责Verilog HDL语言的发展。
1995年制定了Verilog HDL的IEEE标准，即IEEE1364。
Verilog HDL的历史

## Slide 7
ASIC（专用集成电路）和FPGA工程师编写可综合的RTL代码。
高抽象级系统仿真进行系统结构开发。
测试工程师用于编写各种层次的测试程序。
Verilog HDL的用途

## Slide 8
C/C++的代码是一行一行执行的，顺序结构。
Verilog HDL是硬件描述语言，语句同时进行，并行结构。
C/C++  CPU上运行的程序
Verilog HDL  物理电路
Verilog HDL和C/C++的区别
C/C++
程序
CPU指令/数据代码：
010010 100010 1100
程序编译器Compiler
Verilog HDL
程序
硬件描述语言
综合器Synthesizer
为ASIC设计提供的
电路网表文件
（a）软件语言设计目标流程
（b）硬件语言设计目标流程

## Slide 9
基于Verilog的数字逻辑电路设计流程（FPGA）
主流程（必须做）
验证流程（不是必须）
功能仿真（前仿真）：
只对电路逻辑功能验证，没有延迟信息。
综合后仿真：
检查综合结果是否和原设计一致，主要
评估门延时带来的影响。
时序仿真和验证（后仿真）：
将布局布线的延时信息反标注到设计网
表中，检测有无时序违规，此时延时最
全，最精确。
板级仿真与验证：
主要应用于高速电路设计中，对信号完
整性和电子干扰等特性进行分析，使用
第三方工具完成。
综合：
将设计编译为由基本逻辑单元构成的逻
辑连接网表（并非真实门级电路）。
实现与布局布线：
将综合生成的电路逻辑网表映射到具体
的目标器件中实现；如果采用可编程器
件实现电路，还需产生可下载文件。
器件编程：
产生数据流文件（.bit），下载到如
FPGA可编程芯片中。

## Slide 10
Verilog HDL的抽象层次
算法级(Algorithm)
寄存器传输级(RTL)/行为级
门级(Gate Level)
开关级(Switch Level)
Verilog HDL提供了各种层次抽象的表述，可以用详细程度有很大差别的的描述方式来建模一个电路系统。
算法的Verilog描述
逻辑功能的Verilog描述
逻辑结构的Verilog描述
物理器件的Verilog描述
逻辑电路
可综合

## Slide 11
逻辑综合的基本概念
逻辑综合是在标准单元库和特定的设计约束的基础上，把设计的高层次描述转换成优化的门级网表的过程。
  标准单元库（工艺库）包含基本门电路单元，如与门、或门等，也包含宏单元，如加法器、触发器等，由Foundry工厂提供。
  设计约束主要包括时序、面积、功耗、可测性等。
通俗地讲，逻辑综合就是将采用Verilog HDL描述的硬件模型转变为能用硬件电路实现的基本逻辑单元的连接的过程。
  可综合Verilog是Verilog HDL的子集，对于不同的综合工具可综合子集也不同。

## Slide 12
逻辑综合的流程
逻辑综合
EDA工具支持
工艺无关
工艺相关

## Slide 13
逻辑综合的流程（cont.）
翻译：RTL描述被逻辑综合工具转换为一个未经优化的内部表示，不考虑面积、时序和功耗等约束。
逻辑优化：去除冗余逻辑，使用大量与工艺无关的布尔逻辑优化技术，产生优化后的内部表示。
工艺映射和优化：综合工具接受内部表示，使用工艺库中提供的单元，用逻辑门实现该内部表示，并根据设计约束进行相应的优化。

## Slide 14
逻辑综合的流程（cont.）
工艺无关
工艺相关
设计人员可控
设计人员可控
设计人员可控

## Slide 15
Verilog HDL书籍推荐
Verilong HDL入门(第3版)，巴斯克(著)、夏宇闻(译)，北京航天航空大学出版社
数字逻辑基础与Verilog设计(原书第3版) ，斯蒂芬·布朗，机械工业出版社
Verilog HDL数字设计与综合(第二版)，S.帕尔尼卡(著), 夏宇闻, 胡燕祥(译)，电子工业出版社

## Slide 16
主要内容：
硬件描述语言介绍
Verilog HDL模块的结构
Verilog语言的构成要素
Verilog HDL的描述风格
编译预处理语句
Verilog Testbench（测试程序）
可综合的Verilog HDL子集

## Slide 17
module aoi(a, b, c, d, f);
/* 模块名为aoi，端口列表a，b，c，d，f */
input a, b, c, d; //模块的输入端口为a，b，c，d
output f; //模块的输出端口为f
wire a, b, c, d, f; //定义端口信号的类型
wire g, h; // 内部信号定义
assign g = a & b; //逻辑功能描述
assign h = ~(c & d); //逻辑功能描述
assign f = ~(g | h); //逻辑功能描述
endmodule
Verilog HDL模块结构
Verilog HDL程序由模块（module）组成。
aoi
g
h

## Slide 18
模块内容位于module和endmodule之间；每个模块（相当于C++中的类）都有一个名字，即模块名，模块名可包含英文字母、数字和下划线，并以英文字母开头。
除endmodule外，所有的语句后面必须有“;”。
语句可以是单条语句，也可以用begin和end两个关键字（相当于C语言中的“{….}”）包围起来的多条语句。
可以用“/*….*/”或“//….”对程序的任何部分作注释，增加程序的可读性和可维护性。
模块设计遵循的规则
无注释的代码0分!

## Slide 19
模块声明包括模块名字，模块输入、输出端口列表。模块定义格式如下：
module 模块名(端口1，端口2，端口3，……);
模块的声明
模块的对外接口，模块的内部信号不在列表中

## Slide 20
对模块的输入输出端口（也可称为引脚）要明确说明，指明方向、位宽和名字，其格式为：
input [位宽] 端口名1，端口名2，…… 端口名n；//输入端口
output [位宽] 端口名1，端口名2，…… 端口名n；//输出端口
inout [位宽] 端口名1，端口名2，…… 端口名n；//输入输出端口
端口（Port）的定义

## Slide 21
对模块中所用到的所有信号（包括端口信号、内部信号等）进行数据类型的定义。
Verilog提供了多种数据类型（wire和reg），分别模拟实际电路中各种物理连接和物理实体。
如果信号的数据类型没有定义，则综合器（相当编译器）将其默认为是wire型。
信号类型的声明

## Slide 22
模块中最核心的部分是逻辑功能定义，即数字电路模块完成什么样的功能。
定义逻辑功能的几种基本方法:
  用assign持续赋值语句定义（数据流描述）
    assign语句多用于描述组合逻辑电路
  用always过程块定义（行为描述）
    always语句既可以用来描述组合电路，也可以描述时序电路。
  调用基本元件（结构描述）
    该方法调入基本门电路来完成设计，侧重于电路的结构描述。
逻辑功能定义

## Slide 23
Verilog HDL的模板
module <顶层模块名> (<输入输出端口列表>);
output 输出端口列表; //输出端口声明
input 输入端口列表; //输入端口声明
/*定义数据，信号的类型，函数声明*/
reg 信号名；wire 信号名；
//逻辑功能定义
assign <结果信号名> = <表达式>； //使用assign语句定义逻辑功能
//用always块描述逻辑功能
always @ (<敏感信号表达式>)
begin
//过程赋值
//if-else，case语句
//while，repeat，for循环语句
//task，function调用
end
//调用其他模块
<模块名module_name> <实例名> (<端口列表port_list >);
endmodule

## Slide 24
Verilog HDL模块化设计理念
Verilog HDL模块化设计理念是为了提高设计效率，增加模块复用性，降低验证难度。
顶层模块
模块A
模块B
模块C
模块A1
模块A2
模块C1
模块C2
自顶向下的设计
（Top-Down）
每个模块可以自主开发，也可购买IP核。

## Slide 25
模块实例化（模块调用）
module DFF (d, clk, clr, q, qb);
....
endmodule
module REG4( d, clk, clr, q, qb);
output [3: 0] q, qb;
input [3: 0] d;
input clk, clr;
DFF d0 (d[0], clk, clr, q[0], qb[0]);
DFF d1 (d[1], clk, clr, q[1], qb[1]);
DFF d2 (d[2], clk, clr, q[2], qb[2]);
DFF d3 (d[3], clk, clr, q[3], qb[3]);
endmodule

## Slide 26
模块实例化（模块调用）格式
模块名 实例名（信号列表）;
模块名就是定义模块时紧跟在module关键字后面的名字，如上例中“DFF”。
实例名是为本次调用的模块命名的实例名称，对本次调用的模块进行唯一标识，如上例中“d0”等。
信号列表指出实例模块与外界的连接管道。

## Slide 27
模块实例化的信号列表
按位置连接
  实例化模块的信号列表中的信号顺序与模块定义中的端口列表信号顺序一一对应，其格式如下：
  (信号1,信号2, . . . . . ., 信号n)
  DFF d0(d[0], clk, clr, q[0], qb[0]);
按名称连接
  显示指出实例化模块信号名和模块定义中的端口名之前的关系，信号名的顺序可任意排列，只要保证信号名与端口名之间匹配即可，其格式如下：
(.端口名1(信号名1), .端口名1(信号名1), . . ., .端口名n(信号名n))
  DFF d0(.d(d[0]), .clk(clk), .clr(clr), .q(q[0]), .qb(qb[0]));
问题：Verilog HDL中如何对所设计的模块进行测试？

## Slide 28
模块实例化与调用实例
NA
NB
ai1
ai2
ao1
ao2
bi1
bi2
bo1
module NA( ai1, ai2, ao1, ao2);
input ai1, ai2;
output ao1, ao2;
. . . . .
endmodule
module NB( bi1, bi2, bo1);
input bi1, bi2;
output bo1;
. . . . .
endmodule
NA.v
NB.v
TOP
module TOP( Ti1, Ti2, To1);
input Ti1, Ti2;
output To1;
wire d, e;
NA na1(.ai1(Ti1), .ai2(Ti2), .ao1(d), .ao2(e));
NB nb1(.bi1(d), .bi2(e), .bo1(To1));
. . . . . .
endmodule
TOP.v
To1
Ti1
Ti2
d
e

## Slide 29
Verilog HDL模块的测试（Testbench）
Testbench
（测试平台）
激励信号和
控制信号
输出响应和
验证
Testbench由三部分组成：
  实例化的待测模块DUT（MUX2_1）
  激励（DUT的输入）和控制信号
  输出相应（DUT的输出）和验证
MUX2_1
基于testbench
的仿真

## Slide 30
Testbench的模板
module testbench;
// 数据、信号类型的定义
// 模块实例化
// 添加激励信号
// 显示输出结果
endmodule
为什么没
有端口？
testbench是顶层模块，不会被其它模块实例化，因此不需要有端口。

## Slide 31
完整的Testbench
module testbench;
//数据、信号类型的定义
reg a, b, sel;
wire out;
// 模块实例化
MUX2_1 mux (out, a, b, sel);
// 添加激励信号
initial begin
a = 0; b = 1; sel = 0;
#5 b = 0;
#5 b = 1; sel = 1;
#5 a = 1;
#5 $finish;
end
// 显示输出结果
initial
$monitor($time," out=%b a=%b b=%b sel=%b", out, a, b, sel);
endmodule
0 out= 0 a= 0 b= 1 sel= 0
5 out= 0 a= 0 b= 0 sel= 0
10 out= 1 a= 0 b= 1 sel= 1
15 out= 1 a= 1 b= 1 sel= 1
结果输出
$time: 系统任务，给出当前仿真时间。
$monitor: 系统任务，若参数列表中的参数值发生变化，则在时间单位末显示参数值。
#5: 表示等待5个时间单位。
$finish: 系统任务，表示结束仿真。

## Slide 32
仿真波形（时序图）

## Slide 33
主要内容：
硬件描述语言介绍
Verilog HDL模块的结构
Verilog语言的构成要素
Verilog HDL的描述风格
编译预处理语句
Verilog Testbench（测试程序）
可综合的Verilog HDL子集

## Slide 34
Verilog HDL的构成要素
空白符和注释
标识符
关键字
常量
信号（数据或变量）类型
操作符

## Slide 35
空白符和注释
空白符包括：空格、tab、换行和换页。空白符使代码错落有致，阅读起来更方便。在综合时空白符被忽略。
注释（Comment）
  单行注释：以“//”开始到本行结束
  多行注释：多行注释以“/*”开始，到“*/”结束

## Slide 36
Verilog HDL的构成要素
空白符和注释
标识符
关键字
常量
信号（数据或变量）类型
操作符

## Slide 37
标识符
Verilog中的标识符可以是任意一组字母、数字以及符号“$”和“_”（下划线）的组合，但标识符的第一个字符必须是字母或者下划线。另外，标识符是区分大小写的。
count
COUNT //COUNT与count是不同的
_A1_d2 //以下划线开头
R56_68
FIVE

## Slide 38
Verilog HDL的构成要素
空白符和注释
标识符
关键字
常量
信号（数据或变量）类型
操作符

## Slide 39
关键字（保留字）
Verilog HDL内部已经使用的词称为关键字或保留字，这些保留字用户不能作为变量或信号名字使用。
关键字都是小写。
module endmodule assign always initial begin
end case if else default for
function endfunction task endtask input output
inout reg wire and or not
xor posedge negedge . . . . . .

## Slide 40
Verilog HDL的构成要素
空白符和注释
标识符
关键字
常量类型
信号（数据或变量）类型
操作符

## Slide 41
常量类型
在程序（电路）运行过程中，其值不改变的量称为常量：
  整型常量：可综合
  实型常量：不可综合
  字符串常量：不可综合

## Slide 42
整型常量
在Verilog HDL中整型常量表示格式为：
位宽：对应二进制位宽。
进制：二进制（b或B），十进制（d或D），八进制（o或O）以及十六进制（h或H）。
数值：0，1，x（未知）和z（高阻）。
<[位宽]>' <进制><数值>
' <进制><数值>
<数值> // 缺省为十进制
8'b10010111 // 8位二进制
'h56AB
92

## Slide 43
Verilog HDL的构成要素
空白符和注释
标识符
关键字
常量类型
信号（数据或变量）类型
操作符

## Slide 44
Verilog HDL中的信号类型
Verilog HDL主要有三种信号类型：
  net （线网）：表示器件之间的物理连接
  register （寄存器）：表示抽象存储元件
  memory（存储器）：表示存储器或寄存器文件

## Slide 45
net（线网）类型
net型信号用来描述数字电路中的各种物理连接，其特点是输出的值紧跟输入值的变化而变化。
Verilog HDL中net类型包括wire，tri，wor等。其中，可综合设计中最常见的是wire型信号，其信号定义格式如下：
wire <[位宽]> 信号名1,信号名2, . . .,信号名n;，例如：
wire a, b; //省略位宽，默认定义1位
wire [31:0] addrbus, databus, buff; //向量信号
使用wire型向量信号时，可以全选或域选，例如：
wire [7:0] out, in;
assign out= in; //全选，按位对应赋值
assign out [7:4] = in[3:0]; //域选

## Slide 46
net（线网）类型（cont.）
对net型信号有两种驱动方式：
  在结构描述中将其连接到一个门元件或模块的输出端。
  在数据流描述中用持续赋值语句assign对其进行赋值。
wire a, b, c, d, out;
and A1 (c, a, b);
xor F2 (out, c, d);
wire a, b, c, d, out;
assign out = (a & b) ^ d;
结构描述方式
数据流描述方式

## Slide 47
register（寄存器）类型
register型信号是数字电路中数据存储单元的抽象，可对应电路中的存储元件，如触发器、寄存器等。
注意：register型信号并不意味着一定对应着硬件上的触发器或寄存器等存储元件，在综合器进行综合时，register型信号会根据具体情况来确定是映射成连线还是映射为触发器或寄存器。
千万不要将register型信号和寄存器混淆！

## Slide 48
register（寄存器）类型（cont.）
Verilog HDL中register类型包括reg，integer，parameter，real和time等。其中，可综合设计中只能使用前三中类型，其数据定义格式如下：
integer 信号名1, 信号名2, . . ., 信号名n;
定义带符号的32位整型数据，常用作for循环的循环变量
reg <[位宽]> 信号名1, 信号名2, . . ., 信号名n;，例如：
reg a, b; //省略位宽，默认定义1位
reg [31:0] addrbus, databus, buff;
parameter 参数1 = 表达式1, . . .,参数n = 表达式n;，例如：
parameter SEL = 8, CODE = 8'ha3;
用于模块的参数化设计，便于代码修改，类似宏定义#define
reg是最常用的register类型！

## Slide 49
reg类型
reg类型的信号通常用作在always，initial过程块中被赋值的信号，亦可用于表达式的输入。
wire a, b, d;
reg out;
always @(a or b or d)
begin
out = (a & b) ^ d;
end
wire a, b, d;
reg out;
assign out = (a & b) ^ d;
错误！
assign语句
只能对wire型数据赋值

## Slide 50
wire类型和reg类型使用规则
输入端口（input）必须是wire类型，输出端口（output）可是是wire类型也可以是reg类型
过程块只能给reg类型的数据赋值。
持续赋值语句（assign）只能给wire类型的信号赋值。
输入端口可以由wire/reg驱动，但输入端口只能是wire类型
输出端口可以是wire/reg类型，但输出端口只能驱动wire类型
module DUT (out, a, b, d);
output out; //默认wire类型
input a, b, d; //默认wire类型
assign out = (a & b) ^ d;
endmodule
DUT
module DUT (out, a, b, d);
output out; //默认wire类型
input a, b, d; //默认wire类型
reg out;
always @(a or b or d)
begin
out = (a & b) ^ d;
end
endmodule

## Slide 51
parameter（参数）类型
【例】 采用参数定义的加法器
module add_w(a,b,sum);
parameter MSB=15; //参数定义
input[MSB:0] a,b;
output[MSB+1:0] sum;
assign sum=a+b;
endmodule

## Slide 52
memory（存储器）类型
Verilog中memory类型通过建立reg型数组描述，用于表示RAM存储器、ROM存储器和寄存器文件。定义格式如下：
对存储单元的访问可以通过数组的索引进行
Verilog HDL不支持多维数组。为什么？
reg <[位宽]> 存储器名 [深度];，例如：
reg memory[1023:0]; //存储器有1024个单元，每个单元1位
reg [7:0] memory2 [15:0]; //存储器有16个单元，每个单元8位
reg [7:0] RAM [3:0];
RAM[0] = 8'h1A;
RAM[1] = 8'h00;

## Slide 53
信号类型的总结
信号可以分为端口信号和内部信号。出现在端口列表中的信号是端口信号，其它的信号为内部信号。
对于端口信号，输入端口只能是wire类型。输出端口可以是wire类型，也可以是reg类型。若输出端口在过程块中赋值则为reg类型；若在过程块外赋值(包括实例化语句，持续赋值语句），则为wire类型。
内部信号类型与输出端口相同，可以是wire或reg类型。判断方法也与输出端口相同。若在过程块中赋值，则为reg类型；若在过程块外赋值，则为wire类型。
wire和reg只是两种逻辑变量，与物理含义无关。
信号可以域选，也可以全选。

## Slide 54
Verilog HDL的构成要素
空白符和注释
标识符
关键字
常量类型
信号（数据或变量）类型
操作符

## Slide 55
Verilog HDL中的操作符
下表以优先级顺序列出了Verilog HDL中的操作符：
操作符类型 | 符号
连接及复制操作符 一元归约操作符 算术操作符 逻辑移位操作符 关系操作符 相等操作符 按位操作符 逻辑操作符 条件操作符 | {} {{}} & ¦ ^ ~^ * / % + - << >> > < >= <= = = = = = != !== ～ & ¦ ^ ~^ && ¦¦ ！ ？:
最高
最低
优先级

## Slide 56
算术操作符
算术操作符包括：+（加法），-（减法），*（乘法），/（除法）和%（取模）。
其中，/和%是不可综合的操作。
Verilog中的数据不区分码制，码制由程序设计者确定，建议采用补码。

## Slide 57
按位操作符
~ not
& and
| or
^ xor
~^ xnor
按位操作符对信号中相对应位进行运算。
regb = 4'b1010
regc = 4'b1110
num = regb ^ regc; // num = 4'b0100
当两个操作数位数不同时，位数少的操作数零扩展到相同位数。
a = 4'b1011;
b = 8'b01010011;
c = a | b; // a零扩展为 8'b00001011

## Slide 58
逻辑操作符
逻辑操作符包括：&&（逻辑与），||（逻辑或）和！（逻辑非）。
逻辑操作符的结果为一位0或1。
逻辑操作符只对逻辑值运算。
如操作数为全0，则其逻辑值为false；否则，则其逻辑值为true。
假设：ABus = 4'b0111；BBus= 4'b0101
ABus && BBUS = 1; //结果为真
ABus || BBUS = 1; //结果为真
!Abus = 0; //结果为假

## Slide 59
一元归约（缩减）操作符
缩减操作符包括：&（与），|（或），^（异或），～^（同或）。
缩减操作符的操作数只有一个，对操作数的所有位进行位操作。
结果只有一位，可以是0或1。
reg [7:0] a;
reg b;
b = &a; // b = a[0]&a[1]&a[2]&a[3]&a[4]&a[5]&a[6]&a[7]
假设：a = 8'b01111010
则，b = 0

## Slide 60
移位操作符
移位操作符包括：<<（逻辑左移）和>>（逻辑右移）。
其格式为：a << n或a >> n，表示操作数a左移或右移n位。
左移和右移为逻辑移位，空位用“0”进行填补。
假设：a = 8; n = 3;
则，
a << n = 64 // 8 << 3 = 100_0000;
a >> n = 1; // 8 >> 3 = 1;
注意：移位后结果的位宽

## Slide 61
关系操作符
关系操作符包括：>（大于），<（小于），>=（大于等于）和<=（小于等于）。
用来确定两个操作数之间的关系是否成立，如果成立，结果为“1”（真）；否则结果为“0”（假）。

## Slide 62
相等操作符
相等操作符包括：==（逻辑等）和！=（逻辑不等）。
如果“==”两边操作数相等，则结果为“1”（真）；否则结果为“0”（假）。
“！=”和“==”逻辑值相反。

## Slide 63
条件操作符
条件操作符为：? :，是唯一的三目运算符，需要三个操作数。
其格式如下：条件? 表达式1 : 表达式2。
如果条件为真，则结果为表达式1的值；如果条件为假，结果为表达式2的值。
module mux4to1( a, b, c, d, sel, out);
input a, b, c, d;
input [1: 0] sel;
output out;
assign out = sel == 2'b00 ? a :
sel == 2'b01 ? b :
sel == 2'b10 ? c : d;
endmodule

## Slide 64
复制操作符
赋值操作符为：{ n { } }，将内部括号中的信号复制n次。
在复制时，必须指定信号位数，否则将产生错误。
假设：regb = 2'b11
则，
bus = {4{ regb}}; // bus = 8'b11111111

## Slide 65
主要内容：
硬件描述语言介绍
Verilog HDL模块的结构
Verilog语言的构成要素
Verilog HDL的描述风格
编译预处理语句
Verilog Testbench（测试程序）
可综合的Verilog HDL子集

## Slide 66
Verilog HDL模块的描述风格
结构（门级）描述
数据流描述
行为描述
混合描述

## Slide 67
结构描述方式的定义
Verilog HDL结构描述就是通过调用逻辑元件，描述它们之间的连接，建立数字逻辑电路的模型。
狭义理解为将“逻辑电路图”转化为Verilog HDL描述。
结构描述方式只能描述组合逻辑电路。

## Slide 68
结构描述方式实例
A B C | F
0 0 0 | 1
0 0 1 | 1
0 1 0 | 1
0 1 1 | 1
1 0 0 | 0
1 0 1 | 1
1 1 0 | 1
1 1 1 | 0
1
1
1
1
1
1
A
BC
00
01
11
10
0
1
F = A' + B'C + BC'

## Slide 69
结构描述方式实例（cont.）
F = A' + B'C + BC'
module gate( OUT, A, B, C);
input A, B, C;
output OUT;
wire D, E, F, G, H;
not N1 (D, A),
N2 (E, B),
N3 (F, C);
and A1 (G, E, C),
A2 (H, B, F);
or O1 (OUT, D, G, H);
endmodule
门级模块实例化语法格式：
门级元件名 <实例名> (端口列表)
其中，实例名可以忽略。
D
E
F
G
H

## Slide 70
Verilog HDL内置门级元件

## Slide 71
module 模块名（端口列表）;
// 端口定义
input 输入端口;
output 输出端口;
// 内部信号类型声明
wire 信号1, 信号2, . . .;
// 门级建模描述
and u1 (输出, 输入1, . . ., 输入n);
not u2 (输出, 输入);
endmodule
结构描述方式的模板

## Slide 72
Verilog HDL模块的描述风格
结构（门级）描述
数据流描述
行为描述
混合描述

## Slide 73
数据流描述方式的定义
根据信号之间的逻辑关系，采用持续赋值语句描述逻辑电路的方式，称为数据流描述。
狭义理解为将传统意义上的“逻辑表达式”，运用Verilog HDL中的操作符，改变成持续赋值语句（assign 语句）中的表达式。

## Slide 74
持续赋值语句 — — assign
持续赋值语句只能用来驱动wire型信号。
只要输入端信号的值发生变化，该语句就重新计算并刷新赋值结果。
持续赋值语句只用用来描述组合逻辑电路，语句格式为：
assign <#延迟量> wire型信号 = 赋值表达式
只要右边赋值表达式中有信号发生变化，就重新计算表达式的值，新结果在指定的延迟时间单位后赋值给wire型信号。
Notes: wire型信号没有数据保持能力，只有连续驱动后，才能取得特定值。
体现了组合逻辑电路的特征——任何输入的变化，立即影响输出。

## Slide 75
持续赋值语句 — — assign (cont.)
持续赋值语句左侧必须是一个标量或向量的wire型信号，或者是级联形式，不能是reg类型的信号。
右侧表达式中信号可以是标量或向量的wire或reg类型。
赋值延迟是不可综合的！为什么？什么决定了延迟？
wire out, c_out;
wire [7:0] sum;
assign sum = a + b;
assign #5 out = a[7] & b[7]; // 不可综合
assign {c_out, sum[3:0]} = a[3:0] + b[3:0] + cin

## Slide 76
数据流描述方式实例
F = A' + B'C + ABC'
module dataflow( F, A, B, C);
input A, B, C;
output F;
assign F = ~A + (~B & C) + (B & ~C);
endmodule

## Slide 77
module 模块名（端口列表）;
// 端口定义
input 输入端口;
output 输出端口;
// 信号类型声明
wire 信号1, 信号2, . . .;
// 逻辑功能定义
assign <逻辑表达式1>;
. . .
assign <逻辑表达式n>;
endmodule
数据流描述方式的模板

## Slide 78
Verilog HDL模块的描述风格
结构（门级）描述
数据流描述
行为描述
混合描述

## Slide 79
行为描述方式的定义
逻辑电路的行为描述方式关注逻辑电路的输入输出的因果关系（行为特性），即在何种输入条件下，产生何种输出（操作），并不专注（但要了解）电路的内部结构。
EDA工具自动将行为描述转换成电路结构，即网表文件。
当电路规模或时序较复杂时，通常采用行为描述方式进行设计，既可用于描述组合逻辑，也可描述时序逻辑。
Notes: 支持电路的行为描述是，硬件描述语言的最大优势，也是现代VLSI设计的基础。设计人员可以摆脱传统的逻辑器件的限制，设计出各式各样、具有特色和个性的功能模块（IP模块），更加容易构成大型系统。

## Slide 80
module 模块名（端口列表）;
// 端口定义
input 输入端口;
output 输出端口;
// 信号类型声明
reg 信号1, 信号2, . . .;
// 逻辑功能定义（过程块）
always @ (敏感信息列表)
begin
过程赋值，if-else，case，for等语句
end
endmodule
行为描述方式的模板
过程块是行为描述的基础

## Slide 81
过程块
Verilog HDL中有两种过程块：
  always块（循环反复执行，用于描述电路行为）
  intial块（只执行一次，常用于testbench的编写）
过程块通常由如下部分构成：
  敏感信号列表：控制过程块的执行。
  过程赋值语句：描述过程块中的数据流动。
  高级结构语句（如if-else等）：描述过程块的行为。
Notes: always语句通常用于对数字电路中反复执行的行为进行建模。
从C语言的角度看，always类似于一个无限循环；从硬件设计者的角度看，它真实反映了硬件电路在通电后连续地反复执行特点。

## Slide 82
always块的实例
module 2mux1( F, S, A, B);
input S, A, B;
output F;
reg F;
always @(S or A or B) //敏感信号列表
begin
if (S == 0) //高级结构语句
F = A; //过程赋值语句
else F = B;
end
endmodule
F = S'X + SY
2选1多路选择器

## Slide 83
敏感信号列表
敏感信号列表规定了always过程块的触发条件，当列表中任何一个信号的值发生改变，就会执行一遍块内语句。
敏感信号列表中的信号分为两类：
  电平敏感型信号（常用于组合逻辑的描述）
    @ (a) @ (a or b) //当有多个敏感信号时，用or连接
  边沿敏感型信号（常用于时序逻辑的描述）
    @ (posedge clk) 上升沿有效 @ (negedge clk) 下降沿有效
在每一个always块只使用一种类型敏感信号列表。
Notes: 电平敏感信号体现输入随时影响输出的组合逻辑特性。
边沿敏感信号体现同步时序电路的特点——在统一时钟作用下改变电路的状态。

## Slide 84
过程赋值语句
在过程块中的赋值称为过程赋值。
在过程赋值语句中表达式左边的信号必须是reg类型。
在过程赋值语句中等式右边可以是任何有效的表达式，信号类型也没有限制。
module adder (out, a, b, cin);
input a, b, cin;
output [1:0] out;
wire a, b, cin, half_carry;
reg half_sum;
reg [1: 0] out;
always @( a or b or cin)
begin
half_sum = a ^ b ^ cin; // OK
half_carry = a & b | a & !b & cin | !a & b & cin ; // ERROR!
out = {half_carry, half_ sum}; // OK
end
endmodule
在always块中不能给wire型信号赋值

## Slide 85
过程赋值语句（cont.）
过程赋值语句的格式：
过程赋值语句分两类：
  阻塞赋值（=）
  非阻塞赋值（<=）
<#延迟量> 被赋值信号 = (或<=) 赋值表达式
#5 out = a;
out[3:0] <= b[3:0];
带有延迟量的赋值语句是不可综合的！

## Slide 86
阻塞赋值
阻塞赋值的符号为“=”，如：b= a。
阻塞赋值在该语句结束时就立即完成赋值操作，即b的值在该条语句结束后立刻改变。
如果在一个过程块中，有多条阻塞赋值语句，在前面的赋值语句没有完成之前，后面的语句就不能被执行，仿佛被阻塞了（blocking）一样，因此称为阻塞赋值方式。
阻塞赋值中输入的变化会立即影响输出，主要用于描述组合逻辑电路。

## Slide 87
阻塞赋值
c = a & b;
out = c ^ d;

## Slide 88
非阻塞赋值
非阻塞赋值的符号为“<=”，如：b <= a。
非阻塞赋值在过程块结束时才对被赋值信号进行赋值。
如果在一个过程块中，有多条非阻塞赋值语句，前面的赋值语句不会阻塞后面赋值语句的执行，因此称为阻塞赋值方式。
也就是说，各条非阻塞赋值语句对应的“赋值表达式”同时开始计算，在过程块结束时，才将计算结果赋值给各个“被赋值信号”。
非阻塞赋值主要用于描述时序逻辑电路。

## Slide 89
阻塞赋值和非阻塞赋值实例
module block(q,a,clk);
output q;
input clk, a;
reg b, q;
always @(posedge clk)
begin
b=a;
q=b;
end
endmodule
module block(q,a,clk);
output q;
input clk, a;
reg b, q;
always @(posedge clk)
begin
b <= a;
q <= b;
end
endmodule
阻塞赋值
非阻塞赋值
q = b = a
b = a
q = b（旧值）

## Slide 90
阻塞赋值和非阻塞赋值的使用原则
在电平触发的描述中，使用阻塞赋值描述组合逻辑电路。
在有效沿触发的描述中，使用非阻塞赋值描述时序逻辑电路。
不要在同一个always块中同时使用阻塞赋值和非阻塞赋值。
不能在一个以上的always块中对同一个信号赋值。

## Slide 91
高级结构语句 — — if-esle
if (表达式）
begin
……
end
else
begin
……
end
可以多层嵌套。在嵌套if序列中，else和前面最近的if相关。
为提高可读性及确保关联，使用begin…end指定其作用域。
if-else是可综合的，生成多路选择器。
module 2mux1( F, S, A, B);
input S, A, B;
output F;
reg F;
always @(S or A or B)
begin
if (S == 0) F = A;
else F = B;
end
endmodule

## Slide 92
高级结构语句 — — case
case (控制表达式)
<分支项表达式1>: 语句块1；
<分支项表达式2>: 语句块2；
. . .
<分支项表达式n>: 语句块n；
default: 语句块n+1;
endcase
case语句是可综合的，常用于多路选择器，指令译码器等。
module decode( F, a, b, opcode);
input [7:0] a, b;
input [1:0] opcode;
ouput [7:0] F;
reg [7:0] F;
always @(*)
begin
case (opcode)
2'b00 : F = a + b;
2'b01 : F = a - b;
default : F = ~(a) +１；
endcase
end
endmodule

## Slide 93
高级结构语句 — — 循环
Verilog HDL中有四种循环语句：
  forever：多用在“initial”块中，以生成时钟等周期性波形。
  repeat：连续执行一条语句n次。
  while：执行一条语句直到某个条件不满足。
  for：有条件的循环语句。
除for和repeat语句外，其它两种循环语句均不可综合，但可用于testbench中。

## Slide 94
高级结构语句 — — 循环（cont.）
repeat (次数表达式） <语句>
while (条件表达式） <语句>
forever <语句>
for(赋初值；条件表达式；计算） <语句>
begin
for(i=0;i<4;i=i+1)
out = out +1;
end
begin
repeat(4)
out = out +1;
end
begin
i=0;
while(i<0)
i=i+1;
end

## Slide 95
主要内容：
硬件描述语言介绍
Verilog HDL模块的结构
Verilog语言的构成要素
Verilog HDL的描述风格
编译预处理语句
Verilog Testbench（测试程序）
可综合的Verilog HDL子集

## Slide 96
宏定义（'define和'undef）
'define指令是用一个标识符代替一个字符串，格式如下：
为了与信号名区别，宏名建议用大写字母。
宏定义语句后不跟分号。
宏定义语句可以在模块内，也可以在模块外。
引用宏时，必须在宏名前加符号“'”，取消宏'undef。
'define 宏名 字符串
'define WORDSIZE 16
reg ['WORDSIZE – 1 : 0] data; // 相当于reg[15 : 0] data
'undef WORDSIZE

## Slide 97
文件包含（'include）
'include实现文件的包含操作，它可以将一个源文件包含到本文件中，其语法格式：
'include "文件名"
'include "../add.v”

## Slide 98
条件编译（'ifdef, 'else, 'endif）
如果希望源程序中的一部分程序只在条件满足时才进行编译，条件不满足时不编译这些语句，这就是条件编译。
如果已经定义了宏COMPUTER-PC，就选择第一种参数声明，否则选择第二种参数声明。
'ifdef COMPUTER-PC
parameter WORD_SIZE = 32;
'else
parameter WORD_SIZE = 16;
'endif

## Slide 99
主要内容：
硬件描述语言介绍
Verilog HDL模块的结构
Verilog语言的构成要素
Verilog HDL的描述风格
编译预处理语句
Verilog Testbench（测试程序）
可综合的Verilog HDL子集

## Slide 100
Verilog HDL模块的测试（Testbench）
Testbench
（测试平台）
激励信号和
控制信号
输出响应和
验证
MUX2_1
基于testbench
的仿真
作用：通过向被测试电路施加激励信号，完成对电路的仿真，并验证相应的输出响应（在控制台打印结果或产生时序图），以判断电路功能、时序的正确性。

## Slide 101
Testbench的模板
module testbench;
// 信号类型的定义
// 模块实例化
// 添加激励信号
// 显示输出结果
endmodule
testbench是顶层模块，不会被其它模块实例化，因此不需要有端口。

## Slide 102
Testbench的使用 — — 信号类型规定
连接到待测电路模块输出端口的必须是wire类型信号。
连接到待测电路模块输入端口的多采用reg类型信号
module testbench;
//数据、信号类型的定义
reg a, b, sel;
wire out;
// 模块实例化
MUX2_1 mux (out, a, b, sel);
. . .
endmodule

## Slide 103
在Verilog testbench中施加激励主要有三种方法：
  从一个initial块中施加一次性激励
  从一个always块施加循环激励
  从一个数组中批量施加激励
Testbench的使用 — — 施加激励

## Slide 104
在initial块中施加激励，只有信号的值改变时才列出，主要用于定义复杂的时序关系。
从initial过程块施加一次性激励
module inline_ tb;
reg [7: 0] data_ bus, addr;
wire [7: 0] results;
DUT u1 (results, data_ bus, addr);
initial begin
data_bus = 8'h00;
addr = 8'h3f;
#10 data_ bus = 8'h45;
#15 addr = 8'hf0;
#60 $finish;
end
endmodule
注：一个module内可包含多个initial过程块，所有initial块同时执行，并且只执行一次。

## Slide 105
每执行一次always块，修改同一组激励信号。
易于描述时钟。
从always过程块施加循环激励
module loop_tb;
reg clk;
reg [7:0] stimulus;
wire [7:0] results;
DUT u1 (results, stimulus);
always begin // clock generation
#5 clk = ～clk
end
endmodule

## Slide 106
从数组中施加激励
module array_ tb;
reg [7: 0] data_ bus, stim_ array[ 0: 15]; // 数组
integer i;
DUT u1 (results, stimulus);
initial begin
// 从数组读入数据
#20 stimulus = stim_array[0];
#30 stimulus = stim_array[15]; // 线性激励
#20 stimulus = stim_array[1];
for (i = 14; i > 1; i = i - 1) // 循环
#50 stimulus = stim_array[i] ;
#30 $finish;
end
endmodule

## Slide 107
Testbench的使用 — — 显示输出结果
testbench借助一系列系统任务（函数）显示输出结果：
  获取仿真时间
  显示信号值
  监视信号值
  结束/中断仿真
  文件输入/输出

## Slide 108
获取仿真时间
$time, $realtime和$stime函数返回当前仿真时间。
这些函数返回值使用调用模块中`timescale定义的时间单位。
$time返回一个64位整数时间值。
$stime返回一个32位整数时间值。
$realtime返回一个实数时间值。
$monitor($time, " out=%b a=%b b=%b sel=%b", out, a, b, sel);

## Slide 109
显示信号值 — — $write
$write输出参数列表中信号的当前值，其语法格式如下：
$write([“ 格式控制符”], <参数列表>)
$write ($ time, "%b \t %h \t %d \t %o”, sig1, sig2, sig3, sig4);
$writeb (sig1, sig2, sig3, sig4); //以二进制形式输出
$writeh (sig1, sig2, sig3, sig4); //以16进制形式输出

## Slide 110
监视信号值 — — $monitor
$monitor的功能与$display相同，区别是$monitor持续监视参数列表中的信号，参数表中任何信号发生变化，$monitor都将显示参数表的信号值。
$monitor的语法格式与$display和$write相同。
$monitor([“ 格式控制符”], <参数列表>)
$monitor ($ time, "%b \t %h \t %d \t %o”, sig1, sig2, sig3, sig4);

## Slide 111
显示信号值 — — $monitor（cont.）
module non_block1;
reg a, b, c, d, e, f;
initial begin // 阻塞赋值
a = #10 1; // time 10
b = #2 0; // time 12
c = #4 1; // time 16
end
initial begin // 非阻塞赋值
d <= #10 1; // time 10
e <= #2 0; // time 2
f <= #4 1; // time 4
end
initial begin
$monitor($ time “ a= %b b= %b c= %b d= %b e= %b \\
f= %b", a, b, c, d, e, f);
#100 $finish;
end
endmodule
输出结果：
0 a= x b= x c= x d= x e= x f = x
2 a= x b= x c= x d= x e= 0 f = x
4 a= x b= x c= x d= x e= 0 f = 1
10 a= 1 b= x c= x d= 1 e= 0 f = 1
12 a= 1 b= 0 c= x d= 1 e= 0 f = 1
16 a= 1 b= 0 c= 1 d= 1 e= 0 f = 1

## Slide 112
结束/中断仿真— — $finish/$stop
系统任务$finish与$stop用于对仿真过程进行控制，分别表示结束仿真和中断仿真，其语法格式如下：
参数n可以取0，1等值，分别表示：
  0：不输出任何信息；
  1：给出仿真时间和位置；
$stop;
$stop(n);
$finish;
$finish(n);

## Slide 113
文件输入 — — $readmemb(h)
$readmemb与$readmemh是属于文件读写控制的系统任务，其作用都是从外部文件中读取数据并放入存储器中。
两者的区别在于读取数据的格式不同，$readmemh为读取十六进制数据，而$readmemb为读取二进制数据。
起始地址和结束地址均可以缺省。
$readmemb ("数据文件名", 存储器名, <起始地址>, <结束地址>);
$readmemh ("数据文件名", 存储器名, <起始地址>, <结束地址>);

## Slide 114
文件输入 — — 实例（对存储器赋初值）
0000_0000
0110_0001 0011_0010
// 地址3~255没有定义
@100 // hex
1111_1100
//地址257~1022没有定义
@3FF
1110_0010
文本文件：mem_file.txt
module readmem;
reg [7:0] mema [1023:0]
initial
$readmemb("mem_file.txt", mema);
endmodule
00000000 | 0
01100001 | 1
00110010 | 3
. . . . . . | 
11111100 | 256
. . . . . . | 
11100010 | 1023
7 0 | 

## Slide 115
文件输入 — — 文件的格式
可以指定二进制（b）或十六进制（h）数
用下划线（_）提高可读性。
可以包含单行或多行注释。
可以用空格和换行区分存储器字。
可以给后面的值设定一个特定的地址，格式为：
@(hex_address)
  十六进制地址的大小写不敏感。
  在@和数字之间不允许有空格。

## Slide 116
文件输出 — — $fopen
integer MCD;
MCD = $fopen(“文件名");
$fdisplay( MCD1, P1, P2, .., Pn);
$fwrite( MCD1, P1, P2, .., Pn);
$fmonitor( MCD1, P1, P2, .., Pn);
$fclose( MCD1);
. . .
$fopen打开参数中指定的文件并返回一个32位无符号整数，如果文件不能打开并进行写操作，它返回0。
$fclose关闭打开的文件。
$fwrite和$fmonitor用于向指定文件输出。

## Slide 117
主要内容：
硬件描述语言介绍
Verilog HDL模块的结构
Verilog语言的构成要素
Verilog HDL的描述风格
编译预处理语句
Verilog Testbench（测试程序）
可综合的Verilog HDL子集

## Slide 118
Verilog HDL可综合语法结构
为了逻辑综合，目前都在寄存器传输级（RTL）层次用Verilog HDL编写设计。
RTL风格的HDL描述采用了数据流和行为结构相结合的方式。
逻辑综合工具接受寄存器传输级Verilog HDL描述并把它转化为优化的门级网表。

## Slide 119
可综合的Verilog HDL子集
语法结构 | 是否支持综合 | 备注
操作符 | 支持 | 不支持全等和非全等操作符
注释 | 支持 | 
常数 | 支持 | 
字符串 | 不支持 | 
标识符、关键字 | 支持 | 

## Slide 120
可综合的Verilog HDL子集（cont.）
语法结构 | 是否支持综合 | 备注
寄存器和线网 | 支持 | 
向量 | 支持 | 
线网初始化 | 不支持 | FPGA综合支持
存储器 | 支持 | 
整数 | 支持 | 
实数 | 不支持 | 
时间 | 不支持 | 
参数 | 支持 | 
隐式声明 | 支持 | 

## Slide 121
可综合的Verilog HDL子集（cont.）
语法结构 | 是否支持综合 | 备注
位寻址 | 支持 | 
存储器寻址 | 支持 | 
延迟表达式 | 忽略 | 
位宽 | 支持 | 
持续赋值(assign) | 支持 | 忽略其中的延迟
过程赋值 (阻塞和非阻塞) | 支持 | 忽略其中的延迟

## Slide 122
可综合的Verilog HDL子集（cont.）
语法结构 | 是否支持综合 | 备注
条件语句 | 支持 | 
case语句 | 支持 | 
forever循环 | 不支持 | 
repeat循环 | 支持 | 
while循环 | 不支持 | 
for循环 | 支持 | 对for循环变量的赋值必须是常量赋值

## Slide 123
可综合的Verilog HDL子集（cont.）
语法结构 | 是否支持综合 | 备注
模块 | 支持 | 
顶层模块 | 支持 | 
模块实例化 | 支持 | 
端口 | 支持 | 
层次名 | 不支持 | 

## Slide 124
可综合的Verilog HDL子集（cont.）
语法结构 | 是否支持综合 | 备注
块语句 | 支持 | 
initial语句 | 不支持 | FPGA综合支持
always语句 | 支持 | 
任务 | 支持 | 
函数 | 支持 | 

## Slide 125
保证可综合性的规则
不使用initial（复位机制进行替代）。
不使用延迟。
不使用循环次数不确定的循环语句，如forever、while等。
一般不采用调用门级元件来描述设计的方法，建议采用行为语句来完成设计。
用always过程块描述组合逻辑，应在敏感信号列表中列出所有的输入信号。

## Slide 126
保证可综合性的规则（cont.）
对时序逻辑描述，应使用非阻塞赋值方式。对组合逻辑描述，应使用阻塞赋值。
不能在一个以上的always块中对同一个信号赋值，而对同一个赋值对象不能既使用阻塞式赋值，又使用非阻塞式赋值。
如果不打算把变量推导成锁存器，那么必须在if语句或case语句的所有条件分支中都对信号明确地赋值。

## Slide 127
保证可综合性的规则（cont.）
避免混合使用上升沿和下降沿触发的触发器。
同一个变量的赋值不能受多个时钟控制，也不能受两种不同的时钟条件（或者不同的时钟沿）控制。
testbench支持绝大部分语法结构。

## Slide 128
后续课程安排
上课地点：47楼409室
边讲边实践，上课需携带FPGA开发板，3人一组
课程内容：常见组合逻辑设计、常见时序逻辑设计、基于IP的FPGA设计、常用I/O接口设计

## Slide 129
Vivado工具和相关资料
https://pan.baidu.com/s/1Zqzun8U-qkS3q0pI-MnkDw
按照word中的安装说明完成Vivado的安装